MESIN PENCACAH RUMPUT SISTEM MEKANIK UNTUK USAHA PETERNAKAN SAPI

R. Sutanto, T. Rachmanto, M. Wirawan, Sujita, N. Kaliwantoro

Teknik Mesin, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Penulis korespondensi email: r.sutanto@unram.ac.id

Article history: Received… Revised …  Accepted…

ABSTRAK

Banyak ternak sapi yang tidak dapat mencapai bobot sekitar 350 kg. Kenyataan ini muncul pemikiran yang cukup mendasar tentang tidak dicapainya bobot optimal tersebut yaitu bahwa pemberian pakan kepada ternak sapi yang dipelihara belum memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dalam proses pencacahan pakan ternak (rumput gajah) masih menggunakan tangan sehingga panjang rumput yang dihasilkan bervariasi dan cenderung panjang-panjang dan terkadang diberikan begitu saja apa adanya tanpa dicacah terlebih dahulu. Keadaan inilah yang menyebabkan sebagian besar makanan tidak dapat dikunyah selurunya terutama pada bagian batangnya. Padahal justru pada bagian batang inilah sumber protein dan nutrisi itu berada yakni sekitar 80% dari total protein rumput gajah (Pennisetum pupureum) serta 52% TDN (Total Digestible Nutrients) ada dibagian batang rumput gajah. Untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas pemberian pakan ternak (rumput gajah) yang cukup baik maka diperlukan proses pencacahan yang mencukupi (( 4 – 5 cm, panjangnya) sehingga produk yang dihasilkan dapat dikunyah dan dicernah dengan baik oleh ternak. Akibat rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini peternak sapi masih menggunakan tangan dalam proses pencacahan pakan ternak (rumput gajah). Disamping hasilya yang kurang begitu memuaskan juga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses mencacah rumput gajah (Pennisetum pupureum). Permasalahan usaha peternakan ini bisa diatasi dengan membuat suatu mesin pencacah rumput sistem mekanik. Melihat kondisi masyarakat dilokasi maka pemilihan mesin pencacah rumput sistem mekanik ini menjadi prioritas utama atas dasar pertimbangan: tidak memerlukan daya listrik sehingga otomatis ongkos produksi bisa dihemat, mudah perawatan dan yang terpenting proses pencacahan rumput gajah tidak memerlukan banyak tenaga.

Kata kunci: Bobot, Sapi, Pencacah rumput, Rumput gajah, Sistem mekanik

ABSTRACT

Many cows cannot reach a weight of about 350 kg.. This fact arises a fairly basic idea about not achieving the optimal weight, namely that offering feed to reared livestock does not meet the requirements both in quality and quantity. This is because the process of chopping the forage livestock (elephant grass) is still using hands so that the resulting long grass is varied and tends to take a long time and is given as is without chopping it first. This condition causes most of the food to be unable to chew the whole, especially at the stem. Right on this part of the stem, the source of protein and nutrition is around 80% of the total protein of elephant grass (Pennisetum pupureum) and 52% of TDN (Total Digestible Nutrients) in the trunk of the elephant grass. In order to get a good quality and quantity of animal feed (elephant grass), it is necessary for sufficient chopping process (4 - 5 cm, length) so that the resulting product can be chewed and digested properly by livestock. Due to the low level of public knowledge of science and technology, cattle breeders are still using their hands in the chopping process of animal feed (elephant grass). Besides the unsatisfactory results, it also requires a lot of time and energy in the process of chopping elephant grass (Pennisetum pupureum). This livestock business problem can be solved by making a mechanical grass chopper. Seeing the condition of the community in the location, the selection of this mechanical system grass chopper is a top priority on the basis of considerations: it does not require electric power so that automatically production costs can be saved, easy to maintain and most importantly the elephant grass chopping process does not require a lot of energy.

Keywords : Weight, Cow, Grass chopper, Elephant grass, Mechanical system

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat sudah dikenal dan diakui sebagai pemasok ternak daging dalam negeri. Selama Pelita III, Nusa Tenggara Barat telah memasok sapi hingga mencapai 13118 ekor per tahun, kerbau 10618 ekor per tahun serta pada selang waktu 1984 – 1986, pengeluaran sapi dan kerbau meningkat menjadi 21469 dan 13226 ekor per tahun. Dari Pelita III ke Pelita IV, terjadi peningkatan jumlah pengeluaran sapi dan kerbau sebanyak 13,97 dan 19.72 persen (Suhubdy Yasin, S.H. Dilaga, 1990).

Nusa Tenggara Barat sedang berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Selain itu, propinsi ini berdekatan dengan propinsi Bali yang terkenal sebagai daerah wisata. Dengan demikian, dirasakan perlu adanya pasokan produk ternak yang cukup dan bermutu sesuai dengan pola permintaan wisatawan. Nusa Tenggara Barat mempunyai peluang dalam pemasok produk ternak yang bermutu tersebut (Suhubdy Yasin, S.H. Dilaga, 1990).

Menurut Y. Mugiyono dan G. Karmada, 2015, Pada dasarnya untuk mengupayakan suatu usaha peternakan perlu ditunjang oleh tiga faktor utama    yaitu : pemuliabiakan ternak (Breeding), sistim pemberian makanan (Feeding) dan sistim tata-laksana (Management). Pertumbuhan badan hewan ternak akan sangat tergantung pada pakan dan proses pemberian makanannya. Contohnya adalah bahan baku apa saja yang digunakan serta kesesuaian dengan proporsi kebutuhan nutrisi ternaknya sendiri. Pemeliharaan ternak di NTB dilihat dari pengusahaannya, berada di tangan petani dan pengusaha (sapi dipelihara dengan sistem ranch). Dari sistem pemeliharaan dan jalur peningkatan produksi maka akan terdapat perbedaan yang mendasar dalam usaha meningkatkan produksi ternak. Peternak Sapi Ilalang , Janggung ds. Darek Praya, Lombok barat - NTB adalah salah satu peternakan sapi. Walaupun peternak memelihara ternaknya masih secara tradisional baik dari sudut manajemen maupun pemberian pakan namun sudah menunjukan peningkatan baik jumlah maupun area pemasaran. Meskipun kenyataan yang ada dilapangan, bobot ternak sapi banyak yang tidak dapat mencapai bobot sekitar 350 kg. Dari kenyataan ini muncul pemikiran yang cukup mendasar tentang tidak dicapainya bobot optimal tersebut yaitu bahwa pemberian pakan kepada ternak sapi yang dipelihara belum memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas. Dari segi bahan baku pakan ternak bagi Peternak Sapi Ilalang tidak menjadi masalah karena disekitar wilayah mereka banyak ditumbui rumput gajah (Pennisetum pupureum) sabagai makanan utama ternak. Namun dari segi kualitas dan kuantitas pemberian makanan ternak amat sangat kurang, hal ini dikarenakan dalam proses pencacahan pakan ternak (rumput gajah) masih menggunakan tangan sehingga panjang rumput yang dihasilkan bervariasi dan cenderung panjang-panjang dan terkadang diberikan begitu saja apa adanya tanpa dicacah terlebih dahulu, hal inilah yang menyebabkan sebagian besar makanan tidak dapat dikunyah selurunya terutama pada bagian batangnya, dari pengamatan langsung dilapangan menunjukan ternak sapi tidak menyukai bahan makanan (rumput gajah) yang panjang-panjang khususnya pada bagian batang yang cenderung berserat banyak, dan justru pada bagian batang inilah sumber protein dan nutrisi itu berada yakni sekitar 80% dari total protein rumput gajah (Pennisetum pupureum) serta 52% TDN (Total Digestible Nutrients) ada dibagian batang rumput gajah (Soedomo Reksohadiprodjo, 2015). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ternyata proses pencacahan rumput perlu mendapatkan perhatian yang serius karena sampai saat ini masih menggunakan tangan.

Untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas pemberian pakan ternak (rumput gajah) yang cukup baik maka diperlukan proses pencacahan yang mencukupi (( 4 – 5 cm, panjangnya) sehingga produk yang dihasilkan dapat dikunyah dan dicernah dengan baik oleh ternak.. Akibat rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini peternak sapi mitra masih menggunakan tangan dalam proses pencacahan pakan ternak (rumput gajah), disamping hasilya yang kurang begitu memuaskan juga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses mencacah rumput gajah (Pennisetum pupureum). Permasalahan usaha peternakan ini bisa diatasi dengan membuat suatu mesin pencacah rumput sistem mekanik. Dengan melihat kondisi masyarakat dilokasi maka pemilihan mesin pencacah rumput sistem mekanik ini menjadi prioritas utama atas dasar pertimbangan: tidak memerlukan daya listrik sehingga otomatis ongkos produksi bisa dihemat, mudah perawatan dan yang terpenting proses pencacahan rumput gajah tidak memerlukan banyak tenaga.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut,

- Bahan:

Poros daya, besi plat, pisau pencacah, rumput gajah, amplas, cat, gemuk, kawat las, bantalan.

- Peralatan:

Mesin las, mesin frais, mesin bubut, gergaji, mesin bor.

- Pelaksanaan:

Tahap persiapan

- Penbuatan gambar sketsa mesin pencacah rumput sistem mekanik.

- Membeli bahan dan peralatan yang dibutuhkan

Tahap pelaksanaan

- Pembuatan dudukan mesin

- Pembuatan rangka mesin

- Pembuatan poros engkol dan daya

- Perakitan alat

- Finishing

- Uji coba alat

Tahap penyuluhan

- Persiapan penyuluhan

- Pembuatan gambar-gambar sebagai alat bantu penyuluhan

- Koordinasi dengan pihak terkait

- Penyuluhan dan peragaan cara penggunaan alat

HASIL

Evaluasi hasil dilakukan untuk memantau manfaat program pengabdian kepada masyarakat setelah kegiatan selesai adalah meliputi diantaranya :

- Menyediakan buku petunjuk pemakaian pada industri kecil mitra, dalam buku ini akan dicantumkan penggunaan mesin pencacah rumput sistem mekanik, sehingga mitra dengan mudah dan cepat melapor kalau terjadi penyimpangan.

- Menyediakan format supaya mitra bisa menulis penyimpangan mesin pencacah rumput sistem mekanik kemudian dilaporkan baik melalui post maupun diantar langsung ke Fakultas Teknik Unram.

- Menyediakan sarana komunikasi untuk mempercepat proses penanganan masalah

- Melakukan kunjungan sewaktu-sewaktu ke daerah industri kecil mitra.

Dalam kegiatan ini banyak faktor yang ikut andil terlaksananya program ini sampai selesai baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor pendorongnya adalah ketertarikan mitra dalam mempelajari dan menjalankan mesin yang dibuat, mengetahui dan memahami instruksi yang diberikan oleh para teknisi dan ketertarikan mitra dalam mengembangkan mesin yang telah dibuat oleh para teknisi dari Unram.

Adapun dalam kegiatan ini yang menjadi penghambat adalah tingkat pendidikan pengrajin yang rendah sehingga para teknisi agak kesulitan dalam menerangkan sistem pengoperasian dan pemeliharaan mesin pencacah rumput yang telah dibuat.

Luaran dari kegiatan ini berupa produk teknologi tepat guna yakni mesin pencacah rumput sistem mekanik. Adapun mesin pencacah rumput sistem mekanik memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Casing mesin		: p x l x t  =  550 x 40 x 550 mm

Poros ulir daya		: ф 50 mm

Dudukan mesin		: p x l x t  =  300 x 550 x 250 mm

Pisau pembelah		: 2 buah

Kecepatan produksi	: 1 kg rumput gajah mampu dicacah dalam waktu 15 detik

Gambar 1. Desain Mesin Pencacah Rumput Sistem Mekanik.

Keterangan Gambar:

- Casing

- Pisau

- Handle

- Dudukan Mesin

Gambar 2. Mesin Pencacah Rumput Sistem Mekanik

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang dapat diambil hikmah dan faedahnya dalam kegiatan Vucer kali ini bagi masyarakat pengrajin adalah sebagai berikut : Terjadinya alih teknologi yang bagus antara masyarakat pengrajin dengan dunia akademisi, bagi masyarakat pengrajin kehadiran mesin pencacah rumput dirasakan sangat berarti, yakni dapat memperingan kerja mereka, dengan adanya kegiatan program pengabdian masyarakat antara pengrajin dengan dunia kampus dapat berjalan secara sumultan dan berdaya guna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti yang telah memberikan dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, LPPM Universitas Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Peternakan NTB, 2017 Statistik Peternakan NTB. Dinas Peternakan Propinsi Dati I NTB, Mataram.

Drh. Soedomo Reksohadiprodjo, M.Sc., 2015, “Pakan Ternak Gembala”, BPFE, Yogyakarta.

Kearl, L.C., 2012. Nutrient Requirementsoof Ruminants in Developing Countries. International Feeds tuff Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University. Logan, Utah. USA.

Suhubdy Yasin, S.H. Dilaga, 1990, ”Peternakan Sapi dan Permasalahannya”, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Sularso, 1991, “Dasar-dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin”, Pradnya Paramita, Jakarta.

Y. Mugiyono dan G. Karmada, 2015, “Potensi dan Kemungkinan Pengembangan Pakan Ternak di Nusa Tenggara Barat”, Bumi Aksara, yogyakarta.

# Text boxes

4

3

2

1

0.5

10

30

1

10

17.5

50

55

20

4

25

55

15

20

35

25

50